# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                        Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων

# Κ.Α.  20-6673.005 για το 2016

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

# ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Η  παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την  προμήθεια  λαμπτήρων διαφόρων τύπων  CPV 31520000-7, CPV 31651000-4 που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν το σήμα CE.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο: 1     Λαμπτήρας φθορισμού 23W  E27

Λαμπτήρας φθορισμού συμπαγής, με πρισματικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 23 watt, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA, κλάσης εξοικονόμησης ενέργειας Α, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 60 Lm/W, με κάλυκα Ε27, τάσης λειτουργίας 220- 240 volt, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.700 Κ, με φωτεινή ροής τουλάχιστον 1.450  lumen, με μήκος λαμπτήρα 160 mm (max), με διάμετρο λαμπτήρα 52 mm (max) και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 14.000 ώρες.

Άρθρο: 2    Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100 W Ε27 αχλαδωτός

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων αχλαδωτού τύπου, με κάλυκα Ε27, για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 100 watt. Ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 10.000 lumen και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.

Άρθρο: 3     Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70 W Ε27 σωληνωτός

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα Ε27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα, με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 70 watt. Ο λαμπτήρας αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης  Νατρίου. Ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.800 Κ και φωτεινή ροή τουλάχιστον 7.500 lumen.

Άρθρο: 4     Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 150W

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων με τεχνολογία χαλαζία, για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα, με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 150watt, με μήκος 135,0 mm, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.000 Κ, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.000 lumen και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.

Άρθρο: 5    Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων  250W Ε40 σωληνωτός

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα Ε40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα, με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 250 watt. Ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.500 Κ και φωτεινή ροή τουλάχιστον 20.500 lumen.

Άρθρο: 6   Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων Ε40 150W σωληνωτός

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα Ε40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 150 watt, έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης Νατρίου. Ο λαμπήρας έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.800 Κ και φωτεινή ροή τουλάχιστον 16.000 lumen.

Άρθρο: 7  Λαμπτήρας traffic 75 Watt, Ε27

Λαμπτήρας traffic 75 Watt, Ε27, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 520 lm, με μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα 14.000 ώρες, με ονομαστική τάση 235 V, με  διάμετρο 62 mm, με συνολικό μήκος 91mm, με μήκος κέντρου φωτός (LCL) 69 mm (απόσταση από το τύλιγμα ως την κορυφή της βάσης) και θέση λειτουργίας s105.

Άρθρο: 8   Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης  250W Ε40 αχλαδωτός

Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, τοποθετείται  σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.500 Lumen, σχήματος αχλαδωτού.

Άρθρο: 9 Λαμπτήρας αλογόνου 120W  2 άκρων (118mm)

Λαμπτήρας γραμμικός αλογόνου ισχύος 120Watt, μήκους 118mm, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2900 K και τάση λειτουργίας 230V.

Άρθρο: 10 Λαμπτήρας (σποτ) αλογόνου 50W GU10 κλειστός

Λαμπτήρας (σποτ) αλογόνου 50W GU10 κλειστός, με χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες, με ύψος 51mm, με πλάτος 50mm, με γωνία ακτίνας 40 μοίρες και τάση λειτουργίας 230V.

Άρθρο: 11 Μετασχηματιστής Νατρίου 150W

Μετασχηματιστής ισχύος 150W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm Χ 120mm Χ 75mm.

Άρθρο: 12 Μετασχηματιστής Νατρίου 250W

Μετασχηματιστής ισχύος 250W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 180mm Χ 155mm Χ 110mm.

Άρθρο: 13 Ντουί Ε27 τύπου ΔΕΗ

Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενο, με ανοικτές οπές σύσφιξης των αγωγών, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Άρθρο: 14 Εκκινητής για φωτιστικά νατρίου από 70W έως 400W

Εκκινητής για φωτιστικά νατρίου από 70W έως 400W.

Άρθρο: 15 Γρίφα Φ40

Γρίφα για μπάλα διαμέτρου Φ40mm

Άρθρο: 16 Γρίφα Φ30

Γρίφα για μπάλα διαμέτρου Φ30mm

Άρθρο: 17 Ντουϊ γρίφας

Ντουί Ε27 πορσελάνινα για γρίφες Φ30 και Φ40

Άρθρο: 18 Μονωτική ταινία

Από υλικό κατασκευής PVC, χρώματος μαύρο, πάχους 0,13 mm, πλάτους 19 mm, μήκους ρολού 20m, με θερμοκρασία λειτουργίας από 0°…+60°C, άκαυστη.

Άρθρο: 19 Μετασχηματιστής  ΝΑΤΡΙΟΥ  100w

Μετασχηματιστής ισχύος 100W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm Χ 120mm Χ 55mm.

|  | Ηράκλειο 1 / 4 / 2016 | Ηράκλειο 1 / 4 / 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Συντάχθηκε | Ο Υπεύθυνος του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης |
|  | Αρχαύλης Εμμανουήλ | Αρχαύλης Εμμανουήλ |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |
|  | Ηράκλειο 1/4/2016 |
|  | Θεωρήθηκε |
|  | Ο προϊστάμενος |
|  | της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας |
|  | Ζαχαριουδάκη Δέσποινα |
| Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β βαθμό |

# Text boxes

Αρχαύλης Εμμανουήλ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.