ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ηράκλειο 24/6//2016

# ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

#### ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02

Τηλ.: 300.100 – 300.090          FAX: 287-600

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ   ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την  προμήθεια  προστατευτικών  δαπέδων  ασφαλείας,  στους  αύλειους  χώρους  των παιδικών  σταθμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη σήμανση  CE η οποία συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της.

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

ΟΜΑΔΑ 1 : Δάπεδα ασφαλείας

Ειδικά δάπεδα ασφαλείας από μείγμα ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού καουτσούκ και πολυουρεθάνης,   διαστάσεων 50Χ50 cm και πάχους 40 mm.

Περιγραφή :

Ειδικά δάπεδα ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους, από μείγμα ανακυκλώσιμων  κόκκων  φυσικού καουτσούκ και πολυουρεθάνης, διαστάσεων  50Χ50 cm  και πάχους 40 mm.

Το προσφερόμενο ειδικό δάπεδο να είναι κατασκευής και προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης   και να είναι  κατασκευασμένο  σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ 1177.

Το ειδικό δάπεδο ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μείγμα  ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού καουτσούκ  (σε ποσοστό 80%-90%)  και  πολυουρεθάνης (σε ποσοστό 10%- 20%).  Η επιφάνεια πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε η άνω

πλευρά να είναι  πιο ενισχυμένη και  να προσφέρει υψηλή αντοχή σε  φθορά λόγω   τριβής και καιρικών συνθηκών.  Οι άνω ακμές να είναι  ελαφρώς στρογγυλεμένες. Το δάπεδο πρέπει :

-να διαθέτει υψηλή διαπερατότητα στο νερό

-να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (από -25ο έως +60ο ).

- να είναι εύκολο στο καθάρισμα και στη συντήρησή του.

- να είναι αντιολισθηρό, μη τοξικό και βραδύκαυστο

-να απορροφά τους κραδασμούς και να  προτείνεται για  πτώσεις  από ύψος έως 	130 cm  (για το πάχος των 40 mm).

-να διατίθεται σε μορφή πλακών σε πάχος 40mm  και σε διαστάσεις 500Χ500Χ40mm

-κάθε πλάκα πρέπει να έχει πλαγιομετωπικά οπές και τα ανάλογα πλαστικά         βύσματα  συναρμολόγησης,  έτσι ώστε κάθε μία  να συνδέεται  με την άλλη  και να μην επιτρέπεται η    μετατόπιση  ή και η  αφαίρεσή της εύκολα.  Επιπλέον να μπορεί  να χρησιμοποιηθεί                πλαγιομετωπικά κατά την τοποθέτηση  πολυουρεθανική  κόλλα  σαν πρόσθετο σταθεροποιητικό μέσον.

Οι πλάκες πρέπει να διατίθενται σε δύο χρώματα, κόκκινο και πράσινο και η  προμήθεια για κάθε χρώμα θα γίνει σύμφωνα  με την  επιλογή  της  υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ 2 : Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα και υλικών τοποθέτησης

| ΤΜΗΜΑ 2 : Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα και υλικών τοποθέτησης |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 2.1 | Συνθετικός χλοοτάπητας | Συνθετικός χλοοτάπητας Ευρωπαϊκής προέλευσης με συνδυασμό ινών, δύο αποχρώσεις πράσινου και δύο αποχρώσεις καφέ. Μονόκλωνες ίνες από 100% πολυαιθυλένιο. Υδατοπερατότητα, 300ml/λεπτό στα 100 τετραγωνικά εκατοστά, τουλάχιστον. Ύψος πέλματος 25mm, τουλάχιστον. Βάρος τάπητα 2kg ανά τετραγωνικό μέτρο. Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο 14.000 τουλάχιστον και ίνες ανά τετραγωνικό μέτρο 450.000, τουλάχιστον. Εγγύηση εργοστασίου 6 έτη. 12.000 dtex Απαλλαγμένο από μέταλλα και τοξικά. Να πληρεί τις απαιτήσεις Light Fastness >7, στην κλίμακα 1-8 και Colour Fastness >4 στην κλίμακα 1-5. (στην άλλη περιγραφή τα έχει ανάποδα) Βάση τάπητα από 100% πολυπροπυλένιο, με σταθεροποιητή θερμότητας (UV Stabilised), σε ποσότητα 160gr / τετραγ. μέτρο. Το εργοστάσιο κατασκευής του τάπητα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με το αντίστοιχο ISO. Ο τάπητας να είναι κατασκευής και προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
| 2.2 | Κόλλα πολυουρεθάνης | Κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για συγκόλληση ρολών συνθετικού χλοοτάπητα. Αποτελείται από πολυμερές υλικό εποξειδικής πολυουρεθάνης, Συστατικό Α, και ένα σκληρυντή σε υγρή μορφή, Συστατικό Β. Όταν αναμειχθούν μεταξύ τους τα 2 συστατικά να προκύπτει μια πάστα ομοιογενούς χρώματος που να τοποθετείται εύκολα Μετά τη τοποθέτηση και τη σκλήρυνση της κόλλας-πάστας, η κόλλα-πάστα να γίνεται εύκαμπτη και να συγκολλείται εύκολα σε οποιοδήποτε τύπο υποστρώματος.. Συσκευασία των 10 κιλών. Διάρκεια αποθήκευσης της σφραγισμένης συσκευασίας χωρίς αλλοίωση της ποιότητας: 24 μήνες. |
| 2,3 | Πολυεστερική Ταινία συγκόλλησης πλάτους 0,30μ | Πολυεστερική Ταινία συγκόλλησης πλάτους 0,30μ. Ειδική ταινία για συγκολλήσεις χλοοτάπητα Να χρησιμοποιείται μαζί με την ειδική κόλλα για την ισχυρή συγκόλληση ρολών χλοοτάπητα |

ΟΜΑΔΑ 3 :Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας που θα αποτελείται από:

Τρίμμα μαύρου ελαστικού σε ύψος 1 εκατοστό με 20% κόλλα πολυουρεθάνης-binder, υψηλής επικόλλησης.

Επάλειψη της επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του ελαστικού τάπητα.

Διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 1 έως 3 mm , με  σπάτουλα και κύλινδρο σε πάχος 1cm. Επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης

Διάστρωση και εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών,  με ελαστικό (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας) ,  κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm, βαμμένο ή πρωτογενές,  τελικής επίστρωσης ύψους      1 εκατοστού σε ποσότητα 8 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο με 25% κόλλα πολυουρεθάνης-binder, υψηλής επικόλλησης.

Η διάστρωση γίνεται με ειδική σπάτουλα και κύλινδρο σε μια στρώση.

Η επίστρωση γίνεται επί  τόπου στον  χώρο  εγκατάστασης,  από  εξειδικευμένο  προσωπικό.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Το Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί σε πάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια  ή ασφαλτοεπιφάνεια στις   αυλές των ΚΕΠΑ από τον ανάδοχο του διαγωνισμού  . Εναλλακτικά  να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε  καλά συμπιεσμένο υπόστρωμα Α3.

Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού)

Η προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή καθώς επίσης και τα εξής:

- Αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης  CE  για τα προσφερόμενα είδη

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού όπως ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας της προμήθειας του κατασκευαστή. Επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής θα πρέπει να κατατεθεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού για εμπορία.

-Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 1 του διαγωνισμού Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177 από πιστοποιημένο κέντρο.

.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ