ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια-Τοποθέτηση

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                   Βιομηχανικού Δαπέδου

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                 «Διαμόρφωση εξωτερικού

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                χώρου Δημοτικού Πρατηρίου

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο,                                        Καυσίμων του Δήμου μας».

ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014

Υπεύθυνη/Συντάκτης: Μπάλτηρα Καλλιόπη

Τηλέφωνο : 2813409625

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά - Σκοπός

Το Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων βρίσκετε επί του χώρου του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου, Β.Ι.Π.Ε Ηρακλείου, και αποτελεί δομή δια μέσο της οποίας τροφοδοτεί τον Δημοτικό στόλο των Οχημάτων του Δήμου μας.

Εντός αυτών των πλαισίων, έχοντας ως κύριο σκοπό την αναβάθμιση για την καλή λειτουργία του χώρου στο Δημοτικό Πρατήριο, προχωρά στην μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση Βιομηχανικού Δαπέδου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση Βιομηχανικού δαπέδου στον χώρο του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου μας.

1. Βιομηχανικό δάπεδο από σκυρόδεμα C 20/25 πάχους 10cm, ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,7 – 0,9 kgr/m3. Οπλισμένο με πλέγμα Τ131 ή επίπανση επιφάνειας σκυροδέματος με μίγμα χρώματος – χαλαζία (γκρι) σε αναλογία 5 klg/m2.

Μετά την ωρίμανση του δαπέδου να πραγματοποιηθεί  επεξεργασία της

επιφάνειας με μηχανικούς λειαντήρες ( ελικόπτερο ) μέχρι τέλειας

επιπέδωσης και σκλήρυνσής του δαπέδου. Εντός 48 ωρών από την σκλήρυνση του δαπέδου να γίνει κοπή  με ειδικό αρμοκόφτη ανά 4m περίπου. Εν συνεχεία το δάπεδο πλένεται ώστε να παραδοθεί με την τελική του μορφή ( καθαρό). Η συνολική επιφάνεια  κάλυψης βιομηχανικού δαπέδου είναι 300μ2.

2. Εργασίες Τοποθέτησης και παράδοσης

Αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει τοποθετημένο και σε πλήρη λειτουργία στην τελική του μορφή το Βιομηχανικό Δάπεδο 300μ2, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Στοιχεία που θα περιλαμβάνει η προσφορά

- Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών που αναφέρονται στην μελέτη και την τοποθέτηση αυτών σύμφωνα με τους κανόνες των τεχνικών προδιαγραφών.

- Ο χρόνος παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των  (60) ημερών από την εντολή εκτέλεσης και υπογραφή της σύμβασης .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           H ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Αλεξάκης Στυλιανός                                    Μπάλτηρα Καλλιόπη

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                                  ΤΕ5 Τεχνολόγων           	                            Τοπογράφων Μηχανικών

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Μαμουλάκης Χαράλαμπος