| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Πελαγία Χαιρέτη MSc Πολιτικός Μηχ/κός τ.ε. Τηλ.: 2813409806 E-mail : 2813409894 | Ηράκλειο 05/10/2016 Αριθμός Πρωτ: 117366 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και

μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και

ονοματοθεσίας)

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της προμήθειας υλικών και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων.

- Την 58120/2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

- Τρυπάνι ηλεκτρικό 220V AC, κρουστικό, με ενέργεια κρούσης 2-3J πνευματικό, με ικανότητα διάτρησης Φ20mm για μπετό, Φ13mm για μέταλλο,  ισχύος από 700W-900W, με μήκος καλωδίου εως 3μ., με δυνατότητα αναστροφής, μεταβλητής ταχύτητας 0-1200 rpm, με τσοκ SDS PLUS και με ένα τσοκ αυτόματο.

- Λάμες  για το ηλεκτρικό τρυπάνι για μπετό, διαμέτρου 18mm και 20mm.

- Αρίδα τρυπάνι με βενζινοκινητήρα ισχύς 2,0hp-2,1hp, διαμέτρου Φ100mm, βάρους από 9-12kgr και δεξαμενή καυσίμου. Τα χειριστήρια του μηχανήματος είναι θα είναι συγκεντρωμένα σε ένα σύστημα στη χειρολαβή, κάνοντας με αυτό τον τρόπο εφικτή τη χρήση ης από ένα μόνο χρήστη. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και η αρίδα.

- Μύτες ίσιες για δραπανοκατσάβιδο  (σετ 5 ή 8 τεμαχίων)

- Μύτες σταυρού για δραπανοκατσάβιδο (σετ 5 ή 8 τεμαχίων)

- Τρυπάνια κοβαλτίου Νο 2

- Τρυπάνια κοβαλτίου Νο 4

- Τρυπάνια κοβαλτίου Νο 6

- Τρυπάνια κοβαλτίου Νο 8

- Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm

- Φιάλη MAP –GAZ  προπανίου

- Ρολά Νο 18 ενδεικτικού τύπου ROLLEX. Τα ρολά είναι από γούνα και ακρυλικό, εξαιρετικής αντοχής, κατάλληλο για λείες και ανώμαλες επιφάνειες, δίνοντας μεγάλη απόδοση ανά τετραγωνικό.

- Ρολά Νο 10 ενδεικτικού τύπου ROLLEX. Τα ρολά είναι από γούνα και ακρυλικό, εξαιρετικής αντοχής, κατάλληλο για λείες και ανώμαλες επιφάνειες, δίνοντας μεγάλη απόδοση ανά τετραγωνικό.

- Ανταλλακτικά ρολά ενδεικτικού τύπου ROLLEX Νο 18 και Νο 10

- Χαρτοταινίες πλάτους 2,5cm

- Στροφείο καλωδίου διατομής 3χ2,5cm  μήκους 50 μέτρων

- Σπάτουλες με ξύλινη λαβή, διαφόρων μεγεθών

- Πινέλα με πλαστική λαβή 1’’,2΄΄,2,5’’ και 3’’

- Πλαστικό πλέγμα περίφραξης, προστασίας και οριοθέτησης έργων από ιδιαίτερα ανθεκτικό P.V.C. το οποίο δεν κόβεται με την πάροδο του χρόνου και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ύψους 1,0μ και  σε ρολό 50μ. και χρώματος πορτοκαλί..

- Πλαστική ριγωτή ταινία οριοθέτησης  έργων – επισήμανσης (λευκή – κόκκινη), ιδιαίτερα ανθεκτική, πλάτους 0,07μ. σε ρολό 200μ. Από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες.

- Φανοί LED με σύστημα ηλιακού συλλέκτη – μπαταρία και σύστημα ανίχνευσης. Το σύστημα περιλαμβάνει διπλούς ή εναλλακτικά τετραπλούς αναλάμποντες φανούς Led οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12352 Class LH8 και ΕΝ12352 Class L2H αντίστοιχα.

Οι φανοί θα είναι LED Φ10, τουλάχιστον 32 υψηλής έντασης led έκαστος και θα λειτουργεί ως αναλαμπών ή σταθερό φως, ενώ θα προσαρμόζεται σε πινακίδα διάβασης πεζών 60χ60. Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνεται μέσω ηλιακού συλλέκτη τουλάχιστον 20W και θα συνδέεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V. Η πλακέτα ελέγχου θα έχει υψηλό βαθμό προστασίας από τις καιρικές συνθήκες και θα ρυθμίζει τη λειτουργία  ή μη των φανών αστραπής LED. Το σύστημα ασφαλούς διάβασης ενεργοποιείται όταν ο πεζός μπει στην ζώνη ανίχνευσης για να διασχίσει την διάβαση. Οι αναλάμποντες φανοί αρχίζουν να αναβοσβήνουν και στις δύο πλευρές του δρόμου μέσω ασύρματης ραδιοζεύξης, έτσι ώστε η διάβαση να γίνεται ορατή από μεγάλη απόσταση Η τροφοδότηση του συστήματος πραγματοποιείται με φωτοβολταϊκό πάνελ 20W, με στηρίγματα κατάλληλα για τοποθέτηση σε ιστό διαμέτρου Φ60 .

- Μυστρί

- Σκεπάρνι

- Σφυρί βάρους 0,5kgr

- Zουμπάδες

- Ζουμπόκαρφα 8χ18

- Μέτρο μεταλλικό συρόμενο 5m.

- Γυαλόχαρτα

- Αντισκωριακό σπρέι

- Χρώμα για σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο του ενός κιλού.

- Αστάρι για γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα

- Τρυπάνια πνευματικού Νο 6

- Τρυπάνια πνευματικού Νο 8

- Τρυπάνια πνευματικού Νο 10

- Αναλάμπων φανός εργοταξίου κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό σώματος και φωτιστικού κίτρινου χρώματος. Είναι εφοδιασμένος με φωτοκύτταρο για την διακοπή της λειτουργίας του κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για σταθερό φωτισμό. Το οπτικό φωτεινό του σύστημα βασίζεται στη τεχνολογία LED εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση άρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Λειτουργεί με μία ή με δύο μπαταρίες 6 V ξηρού τύπου και στο πίσω μέρος του φέρει ειδικό περιλαίμιο στήριξης.

- Μπαταρίες φανών 6v

Ο  ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ                                                                Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων

Μιχελάκης Νίκος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

# ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

# ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ