| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2813 - 409631 Fax: 2813 – 409619 E-mail : tsikalaki-a@heraklion.gr | Ηράκλειο 08 / 11 / 2016 ΘΕΜΑ: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΑ :  Η προμήθεια αφορά ημιάρβυλα ασφαλείας, δερματοπάνινα γάντια και γάντια από PVC.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος, ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του.

Στην µε υπ’ αριθμό. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) ΚΥΑ και στις τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ’ αριθμό ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) και ΚΥΑ µε αριθμό οικ. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008)}, γίνεται πλήρης αναφορά σχετικά µε την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρμόζονται.

### ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χαρακτηριστικά :  Ημιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Ειδικότερα :

- Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων θα είναι με ενίσχυση µε αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 200 Joule, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.

- Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται µε χρήση μεταλλικού ένθετου στη σόλα, κατά μήκος του πέλματος, η μεγαλύτερη ακαμψία στη σόλα λόγω του μεταλλικού ένθετου και το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω τον μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο βάδισμα των δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν. Συνεπώς, τόσο το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης µε κατάλληλη ενίσχυση κατά μήκος του πέλματος πρέπει να είναι από υλικά αφενός µη μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και µε πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου µε μηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες µε αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.

- Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε άρβυλα κατασκευασμένα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε να προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.

- Θα είναι αδιάβροχα, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3. Πιο συγκεκριμένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των δερμάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή µε υγρασία.

- Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και την τριβή και να προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασμούς. Το εσωτερικό της σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, µε ανατομική μορφή.

- Το πέλμα του ημιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό.

- Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη από φυσικό δέρμα πάχους 1 mm περίπου.

- Η σύσφιξη του ηµιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται µε κορδόνι.

- Τα ημιάρβυλα χρειάζεται να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης µε σπινθήρα.

- Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.

Πρότυπα : ΕΝ 344, 345.

Σήμανση :

- CE.

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

- Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει :

- Προστασία δακτύλων.

- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.

- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.

- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.

- Αντιστατικές ιδιότητες.

- Στη σόλα oil resistant.

- ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος 1 −1,2 mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών :

• 2 (τριβή)

• 1 (κοπή με λεπίδα)

• 2 (διάσχιση)

• 2 (διάτρηση)

Σήμανση:

• CE

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2

Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα.

- ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά:

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm

Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:

• 3 (τριβή)

• 1 (κοπή με λεπίδα)

• 2 (διάσχιση)

• 1 (διάτρηση)

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374

Σήμανση:

• CE

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και Μικροοργανισμούς.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

ΔΕ1 Διοικητικών με Α’ βαθμό