ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια εξαρτημάτων  αντικεραυνικής προστασίας για σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα η υλοποίηση της αντικεραυνικής προστασίας θα πραγματοποιηθεί για τα ακόλουθα σχολεία:

| 1 | 35ο Νηπιαγωγείο, 26ο Νηπιαγωγείο & 23ο Δημοτικό (Μουσών 71, περιοχή Πατέλες) |
| --- | --- |
| 2 | 7ο Δημοτικό & 16ο Νηπιαγωγείο (Κνωσσού 1) |
| 3 | Δημοτικό Αγίου Σύλλα |
| 4 | Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία |
| 5 | Δημοτικό Άνω Ασίτες |
| 6 | 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 7 | Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία |
| 8 | Δημοτικό Γυμνάσιο Βενεράτου |
| 9 | 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού |

ΑΡΘΡΟ 2ο- Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Η εκτέλεση των εργασιών δύναται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση, με απόφαση Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209, εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 .

ΑΡΘΡΟ 3ο- Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

Α) Το συμφωνητικό της σύμβασης

Β) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου

Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης

Δ) Ο Προϋπολογισμός

Ε) Η Τεχνική έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις)

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον εργοδότη.

Άρθρο 5ο : Παραλαβή – Παράδοση

Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε 8   μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση στο ΚΗΜΗΔΣ.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά  και μέχρι την εξάντληση της προμήθειας σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους.

Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, η δε προμήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή µε τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στο διαγωνισμό, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, μπορεί να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τεχνικές Προδιαγραφές - Συνοδευτικά έγγραφα - Πιστοποιητικά

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν υποστεί τις εργαστηριακές δοκιμές όπως προβλέπονται από τα κάτωθι πρότυπα:

IEC/EN 62561 - 1   “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components”

IEC/EN 62561 – 2   “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes”.

IEC/EN 62561 – 3  “Lightning Protection Components (LPC), Part 3: Requirements for isolating spark gaps”.

IEC/EN 62561 – 4   “Lightning Protection Components (LPC), Part 4: Requirements for conductors fasteners”.

IEC/EN 62561 – 5   “Lightning Protection Components (LPC), Part 5: Requirements for earth electrodes inspection housings and earth electrodes seals”.

IEC/EN 62561 – 6   “Lightning Protection Components (LPC), Part 6: Requirements for  lightning strike counters ”.

IEC/EN 62561 – 7   “Lightning Protection Components (LPC), Part 7: Requirements for earth enhancing compounds”.

2.3 Ισχύουσες ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

Ο Προσφέρων μαζί με την Οικονομική προσφορά του υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα αποτελεσμάτων  δοκιμών σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 για 3 από τα κυριότερα είδη που θα χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα για :

- Αγωγό αλουμινίου συλλεκτήριου συστήματος

- Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού σε μπετόν

- Ράβδο γείωσης

Καθώς και τις μετρήσεις του συστήματος γείωσης ανά σχολείο

Άρθρο 7ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |  | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξαρτημάτων  αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) για σχολεία του Δήμου

ΠΡΟΫΠ: 24.633,84€ με ΦΠΑ 24%

Α.Μ.: ../2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Τμήμα:

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ