# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Έργο: Προμήθεια  και τοποθέτηση Σκιάστρων

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   στα κτίρια του συγκροτήματος του ΠΣΚΗ

# Δ/ΝΣΗ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                 και  του Δημοσκόπειου

# ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

& ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΓΕΝΙΚΑ:

Το παρών τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την:

“ Προμήθεια  και τοποθέτηση Σκιάστρων  στα κτίρια του συγκροτήματος του ΠΣΚΗ και  του Δημοσκόπειου  ”

Προδιαγραφές

- Σκίαστρα ( στόρια ) τοποθετημένα

Τα  σκίαστρα ( στόρια ) θα είναι με οριζόντιες λωρίδες αλουμινίου πλάτους 25 χιλ. πάχους 19 μικρά περίπου, χρώματος γκρι ηλεκτροστατικής βαφής. Επιπρόσθετα το ανωκάσι και το κατωκάσι  τους θα είναι από κράμα αλουμινίου-σιδήρου ιδίου χρώματος με τις λωρίδες με μηχανισμό περιστροφής από σκληρό πλαστικό, με μπαστούνι περιστροφής από διάφανο πλαστικό, με μηχανισμό ανύψωσης από γρανάζια μπρούντζου και στηρίγματα στήριξης από γαλβανιζέ λαμαρίνα. Οι χώροι για τους οποίους προτείνεται η τοποθέτηση των σκίαστρων ανά επίπεδο, χώρο, κτίριο και εμβαδόν είναι:

Στο κτήριο του ΠΣΚΗ

Κτίριο Β – Επίπεδο 2 – Χώρος Εστιατορίου:

Στο νότιο τμήμα του χώρου τοποθέτηση νέων σκίαστρων εμβαδού 90,00 m2.

- Κατακόρυφες Περσίδες υφασμάτινες τοποθετημένα

Κατακόρυφες Περσίδες υφασμάτινες από πολυεστέρα βραδύκαυστο  μονόχρω μες (εκρού) πλάτους 12,7 χιλ. βάρους > των 180 gr/τ.μ και ελάχιστου πάχους 4 χιλ. .

Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι Regular ενισχυμένος λευκός η αλυσίδα περιστροφής από PVC με νηματοκλωστή μεγάλης αντοχής, κορδόνι κίνησης από νηματοκλωστή μεγάλης αντο χής , με αντίβαρα φύλλου και κορδονιού κίνησης από PVC λευκό και αλυσίδα σύνδεσης φύλ λων από PVC λευκή με νηματοκλωστή μεγάλης αντοχής.

Το εμβαδόν των παραπάνω ανοιγμάτων είναι 21.00 τ.μ .και αφορά στα ανοίγματα των γραφείων του  Δημοσκόπειου  .

#### Ο Συντάκτης	Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος                 Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων