|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| Λογότυπο προσφέροντος | “Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων» Κ.Α/ 35-7135.010 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…με έδρα  στ……………………….…………………… οδός……………………………………….  αριθ…., Τ.Κ. ………,  Τηλ………………….,Α.Φ.Μ…………...

| Α/Α | ΚΩΔ CPV | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16000000-5 | Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο κυβισμού τουλάχιστον 31,4 cm3, ισχύος 1,4 HP προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση. Το βήμα της αλυσίδας να είναι 1/4"P. Να έχει μέγιστο βάρος 7,9 kg. Μήκος λάμας 30cm. Να φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα τετράγωνης ή εξάγωνης διατομής. Να φέρει σύστημα ανάρτησης για ξεκούραστη πολύωρη χρήση | 2 | 495 |  |
| 2 | 16000000-5 | Ψαλίδι μπορντούρας διπλής όψης, μέγιστου βάρους 4,9 kg, κυβισμού τουλάχιστον 21,7 cm3 και ονομαστική ισχύ 0,8HP/0,6KW, μήκος κοπής 59 cm/διπλής όψης και σύστημα απορρόφησης κραδασμών. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 2 | 300 |  |
| 3 | 16000000-5 | Κονταροψάλιδο μπορντούρας κυβισμού τουλάχιστον 24,1 cm3 , ισχύος τουλάχιστον 0,9/1,2 (KW/ HP), συνολικού μήκους 242cm. Το μέγιστο βάρος να είναι 6,2 kg, να φέρει ρυθμιστή στροφών στο χειριστήριο και να δέχεται ρύθμιση της γωνίας των μαχαιριών 0-145 μοίρες. | 1 | 423 |  |
| 4 | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού τουλάχιστον 92,7 cm3, ισχύος τουλάχιστον 7,5 HP/5,6KW, μέγιστου βάρους 7,4 kg (χωρίς τη λάμα), με λάμα 60 cm. Το βήμα της αλυσίδας να είναι 3/8" / 1,5mm. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 1 | 1260 |  |
| 5 | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού τουλάχιστον 31,8 cm3, ισχύος τουλάχιστον 1,4KW/1,9 HP, μέγιστου βάρους 3,3 kg (με λάμα και αλυσίδα), με λάμα 30 cm.Το βήμα της αλυσίδας να είναι 1/4"P. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. | 2 | 270 |  |
| 6 | 16000000-5 | Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού τουλάχιστον 35,2 cm3, ισχύος τουλάχιστον 1,8KW/2,4 HP, μέγιστου βάρους 3,7 kg (χωρίς τη λάμα), με λάμα 35 cm. Το βήμα της αλυσίδας να είναι 3/8"P. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. | 2 | 500 |  |
| 7 | 16000000-5 | Φυσητήρας-Αναρροφητήρας κυβισμού 28,0 cm3, μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 1,1 HP/0,8KW, μέγιστου βάρους 4,35 kg, με ταχύτητα αέρα 76m/sec και με όγκο αέρα 12,03 m3/min. | 1 | 310 |  |
| 8 | 16000000-5 | Φυσητήρας χαμηλού θορύβου, κυβισμού 27,2 cm3, βάρους 4,4 kg, με ταχύτητα αέρα (m/s) 76/89, με παροχή αέρα (m3/h) 755/620, στάθμη ηχοπίεσης 90(dB(A)) και αντικραδασμικό σύστημα. | 2 | 320 |  |
| 9 | 16311000-8 | Μηχανή κοπής γκαζόν κινητήρα 166 cm3, ύψος κοπής, ελάχιστο -μέγιστο 20-75 mm/6, πλάτος κοπής 53cm, χωρητικότητα κάδου συλλογής 60 lt, βάρους 30kg, με ταχύτητα 4km/h. Σύστημα μετάδοσης κίνησης: αυτοπροώθηση, μια ταχύτητα. Να διαθέτει τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος που να μπορεί να αναδιπλωθεί. Η εκκένωση του χορτοσυλλέκτη να είναι εύκολη, να έχει εργονομικό τιμόνι, και εύκολο χειρισμό. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 2 | 520 |  |
| 10 | 16310000-1 | Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό κυβισμού τουλάχιστον 34,6 cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,2HP/1,6KW , μέγιστου βάρους 6,1 kg. Να έχει κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής καθώς και σύστημα εξάρτησης. Να διαθέτει αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος αυτόματης επαναφοράς, εύκολη εκκίνηση, και υπερυψωμένες χειρολαβές. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. | 2 | 450 |  |
| 11 | 16310000-1 | Περιστροφική κεφαλή κοπής με διπλό περιστροφικό δίσκο διαμέτρου 24cm και αντίστροφη κίνηση, για αποτελεσματική και χαμηλής περιστροφής απομάκρυνση ιριδίων και γρασιδιού από μια σειρά επιφανειών όπως χαλίκι, άσφαλτος και πλακόστρωτες περιοχές. | 1 | 360 |  |

......……………………….……/……../..2022

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων